| Ф2У1Э |  |  |  | Ф2У2Э |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф3У1Э |  |  |  | Ф3У2Э |  |
| Ф4У1Э |  |  |  | Ф4У2Э |  |
| Ф5У1Э |  |  |  | Ф5У2Э |  |
| Ф6У1Э |  |  |  | Ф6У2Э |  |
| Ф7У1Э |  |  |  | Ф7У2Э |  |
| Ф8У1Э |  |  |  | Ф8У2Э |  |
| Ф2Ш1Э |  |  |  | Ф2Ш2Э |  |
| Ф3Ш1Э |  |  |  | Ф3Ш2Э |  |
| Ф4Ш1Э |  |  |  | Ф4Ш2Э |  |
| Ф5Ш1Э |  |  |  | Ф5Ш2Э |  |
| Ф6Ш1Э |  |  |  | Ф6Ш2Э |  |
| Ф7Ш1Э |  |  |  | Ф7Ш2Э |  |
| Ф8Ш1Э |  |  |  | Ф8Ш2Э |  |

«ГРИЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ»

Данный паспорт является документом, совмещенным с руководством по эксплуатации, распространяется на грили электрические промышленные:

- однорядные узкие Ф2У1Э-Ф8У1Э;

- однорядные широкие Ф2Ш1Э-Ф8Ш1Э;

- двухрядные узкие Ф2У2Э-Ф8У2Э;

- двухрядные широкие Ф2Ш2Э-Ф8Ш2Э;

Первая цифра в название означает количество нагревательных элементов, вторая количество рядов шампуров. Данный паспорт в течение всего срока эксплуатации гриля должен находиться у лиц, ответственных за его сохранность.

# Содержание РЭ:

| 1. Общие указания | 3 |
| --- | --- |
| 2.Назначения изделия | 3 |
| 3. Технические характеристики | 4 |
| 4. Комплектность | 4 |
| 5. Устройство и принцип работы | 4 |
| 6. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности | 6 |
| 7. Подготовка к работе | 7 |
| 8. Порядок работы | 8 |
| 9. Техническое обслуживание | 9 |
| 10. Возможные неисправности и способы их устранения | 10 |
| 11. Правила транспортировки и хранения | 10 |
| 12. Гарантии изготовителя | 11 |
| 13. Утилизация изделия | 12 |
| 14. Свидетельство о приемке | 13 |
| 15. Талон на гарантийное обслуживание | 15 |
| 16. Технические характеристики изделия | 18-19 |
| 17. Комплектность изделия | 20 |

# Общие указания.

  - Изделие работает от электросети переменного тока частотой 50Гц, напряжением 380В (220В модели Ф2У1Э, Ф2Ш1Э, Ф2У2Э, Ф2Ш2Э), и предназначено для эксплуатации в отапливаемом помещении с диапазоном температур окружающего воздуха от +10єС до +50 єС, относительной влажности (без конденсации) воздуха 80% при 20°С, при условии гарантированного проветривания или наличия вытяжной вентиляции, атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст).

  - Гриль подключается к электросети специалистами, имеющими допуск для работы с электрооборудованием.

  - Гриль должен включаться в электросеть от отдельного автоматического выключателя, согласно эл.схеме см.приложение.

  - При покупке изделия требуйте проверку комплектности.

  - Изделие или подставка под него, для предотвращения травмирования персонала, устанавливается на устойчивом, горизонтальном несгораемом основании.

  - При длительных перерывах в эксплуатации (на ночь) отключать изделие от сети электроснабжения.

  - Оберегайте изделие от ударов и небрежного обращения.

  - При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, изделие гарантийному ремонту не подлежит.

- Назначение изделия.

  - Гриль предназначен приготовления тушек кур, куриных окорочков, грудок и других продуктов.

  - Все корпусные элементы изготовлены из пищевой нержавеющей стали.

  - Приобретая наш гриль, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это поможет Вам успешно ее использовать в Вашей профессиональной деятельности.

  - Гриль двухрядный имеет два ряда шампуров: рабочий, расположенный ближе к задней стенке и вспомогательный, который служит для непродолжительного хранения готового продукта в теплом виде.

  - Предприятие «Гриль-Мастер» постоянно совершенствует конструкцию изделий, поэтому внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств

- Технические характеристики изделия.

  - Технические характеристики грилей представлены в таблице 2 и 3 приложение 1стр.18-19

- Комплектность.

Комплект поставки грилей указан в таблице 4 приложение 2 стр. 20.

- Устройство и принцип работы.

  - Основные части изделия указанны на рис.1 на примере гриля Ф5У2Э и перечислены в таблице 1.

Рисунок 1.

Таблица 1

| № | Наименование | № | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крыша | 7 | Нагревательные элементы |
| 2 | Корпус гриля | 8 | Ручки вкл./выкл нагревательных элементов |
| 3 | Основание | 9 | Место установки шампура |
| 4 | Жаростойкое стекло | 10 | Поддон для сбора жира |
| 5 | Кнопка вкл./выкл. освещения в камере | 11 | Шампур |
| 6 | Кнопка вкл./выкл. мотор-редуктора | 12 | Сигнальный индикатор |

- Требования по технике безопасности и пожарной безопасности.

  - Установка «ГРИЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ» выполнена с защитой от поражения электрическим током по классу 1 по ГОСТ 27570.0, степень защиты по ГОСТ 14254-IP33.

  - Общие требования безопасности к электрическим установкам в соответствии с ГОСТ 27570.0-87 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов» и ГОСТ 26582-85 «Машины и оборудование продовольственные».

  - Перед включением установки убедитесь в целостности кабеля. Не допускается эксплуатация установки с поврежденным кабелем.

  - Гриль устанавливается на устойчивом, горизонтальном несгораемом основании, на расстоянии не менее 500мм от легковоспламеняющихся предметов.

  - Установка относится к приборам, работающим под надзором.

  - Внимание! В рабочем состоянии жаростойкие стекла имеют высокую температуру! Остерегайтесь ожога! Не допускайте попадания воды на раскаленные жаростойкие стекла

  - Все работы по устранению неисправностей и ремонту гриля должны выполняться лицами, имеющими право на ремонт электроприборов и только после отключения гриля от сети!

  - Корпус гриля должен быть заземлен. Место заземления обозначено специальным значком.

  - ВНИМАНИЕ! Не допускается применять водяную струю для мытья гриля.

  - Для удаления продуктов сгорания помещение должно проветриваться не реже 1 раза в день.

  - Во избежание перегрева аппарата и продления срока службы мотор-редуктора время непрерывной работы электрического гриля не должно превышать шести часов. Время перерыва не менее 40 мин.

  - После распаковывания, перед включением в сеть, гриль должен быть выдержан при комнатной температуре в течение 2 часов.

  - Запрещается:

    - Оставлять без надзора гриль с включенными нагревательными элементами

    - Держать вблизи включенного гриля легковоспламеняющиеся вещества и предметы.

    - Во избежание пожара использовать гриль для обогрева помещения.

    - Эксплуатация гриля в помещениях с относительной влажностью воздуха более 80%, имеющих токопроводящие полы.

    - Прикасаться одновременно к включенному в сеть грилю и устройствам естественного заземления (батареям отопления, водопроводным кранам).

- Подготовка к работе.

  - Гриль электрический может быть установлен стационарно в помещении либо на базе автомобиля «Газель», автоприцепов «Купава», «Тонар», либо в аналогичных им, с разрешения изготовителя и занесением отметки в данный паспорт.

  - Подготовку к работе изделия после транспортирования при отрицательных температурах следует проводить в условиях эксплуатации, предварительно выдержав изделие нераспакованным в течение 4-6 ч. в этих условиях.

  - После распаковывания изделия удалить защитную пленку, произвести санитарную обработку рабочей поверхности плиты с помощью стандартных средств очистки.

  - Перед включением изделия в сеть убедитесь в целостности электрошнура, наличии заземления корпуса гриля.

- Порядок работы.

  - ВНИМАНИЕ! Для грилей, установленных на прицепах, при отрицательной наружной температуре (зимой) (ниже 0°С) перед пуском мотор-редуктора гриля необходимо включить два нижних ТЭНа минимум на 20 минут.

  - Включить питающий автомат, загорится сигнальный индикатор 12 рис.1.

  - Включить освещение кнопкой, находящейся на лицевой панели с левой стороны, поз.5 рис.1.

  - Нанизать тушки на шампур согласно схеме загрузки. Рис. 2.

  - Установить шампуры поз.11 рис.1 и/или шампур-сетки (в комплект не входят) с нанизанной птицей, фиксируются фиксатором .

  - Включить ТЭНы поворотом ручки по часовой стрелки поз.8 рис.1.

  - При неполной загрузки гриля можно отключить необходимое количество ТЭНов.

  - Закрыть дверцы гриля и включить вращение шампуров и/или шампур-сеток при помощи кнопки на лицевой панели гриля слева поз.6 рис.1.

  - По мере готовности птицы выключить вращение шампуров, открыть дверцы и снять шампура с готовой птицей.

  - По окончании работы выключить все ТЭНы, отключить аппарат от сети.

Рисунок 2.

- Техническое обслуживание.

  - Все работы по обслуживанию производить при отключенном изделии от электрической сети.

  - Работы по обслуживанию выполняются только квалифицированными специалистами.

  - Техническое обслуживание гриля производится сервисной службой (по договору с покупателем) один раз в два месяца (необходима очистка отсека мотор-редуктора, проверка натяжения цепи, проверка электроконтактов).

  - Ежедневно, в конце работы необходимо произвести тщательную очистку гриля от остатков пищи, конденсата, жира и др. Используйте для этого стандартные средства очистки. После очистки гриля, протрите все очищенные поверхности сухой тканью. Обращайте внимание не только на чистоту гриля, но и на состояние пола вокруг него, т.к. наличие жидкости или жира на полу – это путь к травматизму.

  - Аккуратное и бережное обращение с изделием и соблюдение требований настоящей инструкции, позволяет Вам успешно эксплуатировать ее длительное время.

- Возможные неисправности и способы их устранения.

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| Нет нагрева ТЭНов | Перегорел ТЭН Не включено питание | 1.Заменить неисправные ТЭНы 2. Включить автомат |
| Не горит сигнальная лампа | 1. Перегорела сигнальная лампа 2. Переключатель включения ТЭНов в положении 0 | 1. Заменить сигнальную лампу 2. Включить переключатель ТЭНов |
| Не горит лампа освещения камеры | 1. Перегорела лампа освещения 2. Кнопка включения освещения в положении 0 | 1. Заменить лампу освещения 2. Нажать кнопку включения освещения камеры |
| Нет вращения шампуров | 1. Перегорел мотор-редуктор 2. Кнопка включения вращения в положении 0 | 1. Заменить мотор-редуктор 2. Нажать кнопку включения вращения мотор-редуктора |

- Правила транспортировки и хранения.

  - Способ установки оборудования на транспортное средство должен исключать его самопроизвольное перемещение. При погрузке и разгрузке изделий должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей на упаковках.

  - До установки изделия у потребителя, его необходимо  хранить в заводской упаковке в помещениях с естественной вентиляцией при относительной влажности не выше 60% и температуре окружающей среды не ниже +5°С, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

  - Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 1 ярус.

  - Условия транспортирования оборудования - по группе условий 3 ГОСТ 15150 и температуре не ниже -35°С.

  - Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 1 ярус, с предохранением от осадков и механических повреждений.

- Гарантии изготовителя.

  - Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

  - Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

  - В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт. Изготовитель гарантирует, что оборудование не содержит дефектов по причине качества изготовления или материалов, а также его нормальное функционирование после проведения монтажных, пусконаладочных или ремонтных работ в соответствии с требованиями данного руководства.

  - Гарантия не охватывает стоимости работ и запасных частей в следующих случаях:

    - не предусмотренного применения или чрезмерного использования изделия;

    - повреждения изделия за счет удара или падения;

    - подключения в электросеть с параметрами не указанными в паспорте, а также отсутствия заземления изделия;

    - повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;

    - транспортировки изделия в не правильном положении с нарушением правил перевозки;

    - выход из строя деталей, подверженных нормальному износу.

  - Претензии в адрес предприятия-изготовителя предъявляются в случае, если поломка произошла по вине завода-изготовителя в период гарантийного срока.

  - Рекламация, полученная предприятием-изготовителем, рассматривается в десятидневный срок. О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

  - Для определения причин поломки потребитель создает комиссию и составляет акт, в котором должны быть указаны:

    - заводской номер изделия;

    - дата получения изделия с предприятия-изготовителя или торгующей организации и номер документа, по которому он был получен;

    - дата ввода в эксплуатацию;

    - описание внешнего проявления поломки;

    - какие узлы и детали сломались, износились, и т. д.;

  - К рекламации следует приложить:

    - заполненный гарантийный талон;

    - акт о поломке.

  - Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине потребителя, то претензии предприятием-изготовителем не принимаются.

  - Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту потребителем, предприятием-изготовителем не рассматриваются и не удовлетворяются.

  - В случае поломки изделия после окончания срока гарантии предприятие-изготовитель осуществляет ремонт по взаимной договоренности.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение прямых или косвенных убытков.

- Утилизация изделия.

  - Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы повторно или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.

  - Изделие для утилизации, необходимо привести в непригодность и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Регистрационный талон

Организация _______________________________________________________________________________________

Адрес__________________________________________________________________________________

Руководитель___________________________________________________________________________

Контактный тел./факс_______________________________________________________________________________

Где было приобретено оборудование___________________________________________________________________________

Приложение 1.

Технические характеристики грилей однорядных

|  | Ф2У1Э | Ф3У1Э | Ф4У1Э | Ф5У1Э | Ф6У1Э | Ф7У1Э | Ф8У1Э | Ф2Ш1Э | Ф3Ш1Э | Ф4Ш1Э | Ф5Ш1Э | Ф6Ш1Э | Ф7Ш1Э | Ф8Ш1Э |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочее напряжение гриля, В/при частоте 50Нz | 220 | 380 | 220 | 380 |
| Масса, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры гриля, мм | 967х 494х566 | 967х 494х731 | 967х 494х906 | 967х 494х 1076 | 967х 494х 1246 | 967х 494х 1416 | 967х 494х 1586 | 1298х 494х 566 | 1298х 494х 731 | 1298х 494х 906 | 1298х 494х 1076 | 1298х 494х 1246 | 1298х 494х 1416 | 1298х 494х 1586 |
| Полная мощность гриля, кВт | 4,5 | 6,8 | 9,3 | 11,8 | 14,0 | 16,9 | 19,3 | 4,8 | 7,3 | 9,8 | 12,3 | 14,8 | 17,3 | 19,2 |
| Кол-во ТЭНов | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Время непрерывной работы не более, час | 6 |

Таблица 2

Приложение 1

Технические характеристики грилей двухрядных

|  | Ф2У2Э | Ф3У2Э | Ф4У2Э | Ф5У2Э | Ф6У2Э | Ф7У2Э | Ф8У2Э | Ф2Ш2Э | Ф3Ш2Э | Ф4Ш2Э | Ф5Ш2Э | Ф6Ш2Э | Ф7Ш2Э | Ф8Ш2Э |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочее напряжение гриля, В/при частоте 50Нz | 220 | 380 | 220 | 380 |
| Масса, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры гриля, мм | 967х 583х566 | 967х 583х731 | 967х 583х906 | 967х 583х 1076 | 967х 583х 1246 | 967х 583х 1416 | 967х 583х 1586 | 1298х 583х 566 | 1298х 583х 731 | 1298х 583х 906 | 1298х 583х 1076 | 1298х 583х 1246 | 1298х 583х 1416 | 1298х 583х 1586 |
| Полная мощность гриля, кВт | 4,5 | 6,8 | 9,3 | 11,8 | 14,0 | 16,9 | 19,3 | 4,8 | 7,3 | 9,8 | 12,3 | 14,8 | 17,3 | 19,2 |
| Кол-во ТЭНов | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Время непрерывной работы не более, час | 6 |

Таблица 3

Приложение 2

Комплект поставки грилей

|  | Ф2У1Э* | Ф3У1Э* | Ф4У1Э* | Ф5У1Э* | Ф6У1Э | Ф7У1Э | Ф8У1Э | Ф2Ш1Э | Ф3Ш1Э* | Ф4Ш1Э* | Ф5Ш1Э* | Ф6Ш1Э | Ф7Ш1Э | Ф8Ш1Э | Ф2У2Э | Ф3У2Э* | Ф4У2Э* | Ф5У2Э* | Ф6У2Э | Ф7У2Э | Ф8У2Э | Ф2Ш2Э | Ф3Ш2Э* | Ф4Ш2Э* | Ф5Ш2Э* | Ф6Ш2Э | Ф7Ш2Э | Ф8Ш2Э |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гриль электрический 1 шт. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Поддон для жира, шт | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Вертела для птицы, комплект 1 шт. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Паспорт, 1 шт | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Сертификат соответствия, 1 шт. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

*  - по согласованию с заказчиком, данные модели грилей доукомплетовываются жаростойким стеклом, вместо отражателей тепла и опционально декоративным жаростойким стеклом.                    Таблица 4

# Text boxes

«ГРИЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ»

ПАСПОРТ

_____________

код продукции

ГРИЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

ПАСПОРТ

Ф_______Э.00.00.000ПС

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Гриль электрический промышленный Ф________Э.00.00.000 №______________

заводской номер изделия

Дата выпуска___________________

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным к эксплуатации

Мастер ОТК

М.П.___________________________________________

Россия. г. Смоленск, ул. Шевченко 79

ТАЛОН

на гарантийный ремонт электрического аппарата

Заводской номер _________и модель__Ф_______Э

Дата выпуска «___»___________________20___г.

Продан_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(наименование торгующей организации)

Дата продажи «______»____________________________20_____г.

Владелец и его адрес_________________________________________________________

_____________________________________________________________

Подпись_________________________________

Выполнены работы по устранению неисправностей

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»________________20____г. Механик__________________

(подпись)

Владелец_________________(подпись)

КОРЕШОК ТАЛОНА

На гарантийный ремонт электрического аппарата

Модели Ф_____Э

Талон изъят «___»____________________20_____г.

Механик_______________________________

(фамилия)                    (подпись)

Наименование

Модель

Наименование

Модель

Модель

Наименование